| Энергоагрегат сварочный дизельный «Комби-300» |
| --- |
| Технические характеристики |
| Наименование \ Модификация | «Комби-300» | «Комби-300» М(С) |
| Работа агрегата в режиме ручной дуговой сварки: |
| Номинальный сварочный ток, А | 220 | 220 |
| Максимальный сварочный ток, А | 250 | 250 |
| Номинальная продолжительность нагрузки, ПН% | 70 |
| Род сварочного тока | постоянный с высокочастотной модуляцией |
| Вольтамперная характеристика | падающая с электронной регулировкой крутизны |
| Способ регулирования сварочного тока | плавный |
| Пределы регулирования сварочного тока, А | 90-220 | 90-250 |
| Напряжение холостого хода, В | 70-80 |
| Длина кабеля пульта управления, м | 1,5 м (по отдельному заказу - до 30м) |
| Диаметр электрода, мм | 2,0-5,0 |
| Сварочный генератор | ГС-300 «ОСА» |
| Расположение генератора | нижнее | верхнее |
| Класс изоляции сварочного генератора | 0, ГОСТ 12.2.007 |
| Степень защиты генератора | IP11, ГОСТ 14254-96 |
| Расположение сварочного генератора | нижнее (соосно с дизелем) | верхнее (на натяжном устройстве) |
| Работа агрегата в режиме электростанции: |
| Электрический генератор | Sincro (Италия) |
| Номинальная мощность генератора, кВА: |  |
| при напряжении однофазном 1ф ~230 В | 3 4,2 5,0 |
| при напряжении трехфазном 3ф ~400/230 В | 5,5/3,2 |
| Двигатель (дизель) |
| Марка | 3DM515 (Сербия) |
| Мощность двигателя, кВт | 8,7 |
| Расход топлива, л/ч. | 1,5 |
| Средний моторесурс до первого капитального ремонта, мото/час | 3000 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 3000 | 3800 |
| Вид климатического исполнения | У 1.1 |
| Охлаждение | воздушное |
| Агрегат |
| Базовое исполнение | на раме |
| Емкость топливного бака, л | 5 | 18 |
| Габаритные размеры | 910х560х750 | 950х700х770 |
| Масса (сухая), кг | 120 | 150 |

ООО НПФ "ОСА"   Почтовый адрес:  111250,  г. Москва, а/я 44 «ОСА»

Тел./факс (495) 988-09-10 многоканальный ; (495) 361-97-93   www.npf-oca.ru  e-mail: sales@npf-oca.ru

По вопросам закупкам сварочных агрегатов, запасных частей и автомастерских обращайтесь:
 исполнительный директор Мосолова Ирина Анатольевна (495) 748-72-69